## Slide 2: 标题宋体/黑体60 副标题宋体/黑体40
GAC ZCU充电枪唤醒模拟信号采集
升级概念文档
—— 10.11——

## Slide 3
原始需求
充电枪唤醒模拟信号采集
充电枪唤醒模拟信号采集控制要求
整体功能划分：ZCU负责检测本地插枪信号状态，需在休眠时检测插枪信号有效后，唤醒网络，从休眠状态转变为唤醒状态，时间满足企标规定。唤醒后并转发充电枪相关信号给CCU；CCU（BMS）负责判断A+和CC2有效阀值，上报插枪状态、刷卡状态，与充电桩进行通信交互；CCU（VCU）负责整体充电流程逻辑判断，并在充电流程中维持网络（PNC_CHG）。
b) A+,cc2,cc1 3个接口，定义为硬线唤醒源，ZCU需要满足低功耗下对这3路接口的唤醒检测。3个唤醒源需要满足采用3个独立模拟口检测，到MCU的唤醒口也采用3个独立端口，以支持分别独立唤醒。3个唤醒口仅通过边沿唤醒。要求ZCU被唤醒后5s后停止发送网络管理报文（从bus sleep到Normal operation state维持5s后，释放网络到ready sleep），后由CCU（VCU）维持网络。ZCU其中一个唤醒口检测一直处于满足唤醒阀值，如果CCU不维持充电相关网络，且整车网络休眠，当ZCU又检测到其他一个唤醒口满足边沿唤醒，则ZCU需再次唤醒网络，且满足上述相同要求。
c) ZCU-T唤醒源，在NM报文BYTE2中定义如下，具体参考通信矩阵.
d) ZCU判断A+ 电压值满足自身硬件唤醒条件后，ZCU从休眠到唤醒，发送网络管理报文和应用报文。ZCU唤醒后需要发出A+采集口电压值给CCU。如A+检测端口诊断故障，则上报VD值无效。
智能网联中心提供A+硬件接口电路如下，当检测A+> 4.5v，ZCU唤醒满足被唤醒硬件阀值条件
e)ZCU判断CC1/CC2电压值满足自身硬件唤醒条件后。 ZCU从休眠到唤醒，发送网络管理报文和应用报文。ZCU唤醒后需要发出CC2/CC1采集口电压值值给CCU. 如CC检测端口诊断故障，则上报VD值无效。

## Slide 4
需求分解及架构设计
描述
%AcChrgrIntkT_DD
%AcChrgrIntkT2_DD
%DcChrgrIntkT_DD
%DcChrgrIntkT2_DD
%DcChrgrPileU1_DD
%DcChrgrPileU2_DD
%DcChrgrPileU3_DD
内部信号(温度,电压值)采集诊断
%ChrgMngt_ComCnvTx_T
内部信号值及故障诊断反馈

## Slide 5
需求分解及架构设计
描述
信号名称 | 信号描述 | 信号值定义
ACChgL1Temp | 交流充电枪L1端子温度 | Linear: -resolution: 0.1 degC per bit -offset:-40
ACChgNTemp | 交流充电枪N端子温度 | Linear: -resolution: 0.1degC per bit -offset:-40
DCChgDC2Temp | 直流充电枪DC- 端子温度 | Linear: -resolution: 0.1degC per bit -offset:-40
DCChgDC1Temp | 直流充电枪DC+ 端子温度 | Linear: -resolution: 0.1degC per bit -offset:-40
DCchgpileA1volt | 直流充电桩A+电压值 | Linear: -resolution: 0.1 v per bit -offset:0 0x1FF=Signal not available
DCchgpileCC2volt | 直流充电桩CC2值 | Linear: -resolution: 0.1 v per bit -offset:0 0x1FF=Signal not available
DCchgpileCC1volt | 直流充电桩CC1值 | Linear: -resolution: 0.1 v per bit -offset:0 0x1FF=Signal not available
输出信号:

## Slide 6
架构文件输出
描述
Base
Update
%AcChrgrIntkT_DD
%AcChrgrIntkT2_DD
%DcChrgrIntkT_DD
%DcChrgrIntkT2_DD
%DcChrgrPileU1_DD
%DcChrgrPileU2_DD
%DcChrgrPileU3_DD
内部信号(温度,电压值)采集诊断
%ChrgMngt_ComCnvTx_T
内部信号值及故障诊断反馈

## Slide 7
详细设计
描述
Base
Update
%AcChrgrIntkT_DD
%AcChrgrIntkT2_DD
%DcChrgrIntkT_DD
%DcChrgrIntkT2_DD
%DcChrgrPileU1_DD
%DcChrgrPileU2_DD
%DcChrgrPileU3_DD
内部信号(温度,电压值)采集诊断
%ChrgMngt_ComCnvTx_T
内部信号值及故障诊断反馈

## Slide 8
模块概念
描述_ AcChrgrIntkT2_DD
温度值输出
故障诊断
使能条件
滤波

## Slide 9
模块概念
描述_ AcChrgrIntkT_DD
温度值输出
故障诊断
滤波
使能条件

## Slide 10
模块概念
描述_ DcChrgrIntkT2_DD
温度值输出
故障诊断
滤波
使能条件

## Slide 11
模块概念
描述_ DcChrgrIntkT_DD
温度值输出
故障诊断
滤波
使能条件

## Slide 12
模块概念
描述_ DcChrgrPileU1_DD
电压值输出
故障诊断
使能条件

## Slide 13
模块概念
描述_ DcChrgrPileU2_DD
电压值输出
故障诊断
使能条件

## Slide 14
模块概念
描述_ DcChrgrPileU3_DD
电压值输出
故障诊断
使能条件

## Slide 15: 标题宋体/黑体60 副标题宋体/黑体40
GAC ZCU 充电枪锁位置采集
升级概念文档
—— 10.11——

## Slide 16
原始需求
充电枪锁状态信号采集
充电枪锁位置采集控制要求
1. ZCU-T只要在唤醒状态，就需要ZCU把上述数字输入有效状态发出；
2. ZCU-T持续检测到开关信号有效状态满足40ms，则认为开关被激活
3. ZCU-T需检测电子锁状态S1（上锁状态开关）和S2（解锁状态开关），并上报。 ZCU-T检测到S1开关有效（低电平），发出信号ACEleclocksSt1=1(colse)； ZCU-T检测到S1开关无效（高电平），发出信号ACEleclocksSt1=0(open)； ZCU-T检测到S2开关有效（低电平），发出信号ACEleclocksSt2=1(colse)； ZCU-T检测到S2开关无效（高电平），发出信号ACEleclocksSt2=0(open)；
新能源相关数字输入如下，具体对手件电气特性见其对应spec.
ZCU-T除上报S1/S2开关状态，还需要综合判断S1和S2状态，发送电子锁整体的上锁和解锁的状态。电子锁S1和S2信号状态，和对应解锁，闭锁的线路关系需要满足电子锁spec要求，避免逻辑做反，每个项目需要ZCU去校验零部件spec。
对照关系如下：
S1=open且S2=close，ACEleclocksSt=1（unlock）;
S1=close且S2=open，ACEleclocksSt=2（lock）；
S1=open且S2=open，ACEleclocksSt=3；在锁动作过程中，此状态可按真实状态发即可，不需要屏蔽中间的双断路状态。
S1=close且S2=close，ACEleclocksSt=4（error）。

## Slide 17
需求分解及架构设计
描述
%ChrgPlgPosn_VD
充电枪锁状态信号采集诊断
%ChrgMngt_ComCnvTx
充电枪锁位置状态及故障反馈
交流枪电子锁
状态反馈

## Slide 18
架构文件输出
描述
%ChrgPlgPosn_VD
充电枪锁状态信号采集诊断
%ChrgMngt_ComCnvTx_T
充电枪锁位置状态及故障反馈
交流枪电子锁
状态反馈
Base
Update

## Slide 19
详细设计
描述
交流枪电子锁
状态反馈
Base
Update
%ChrgPlgPosn_VD
充电枪锁状态信号采集诊断
%ChrgMngt_ComCnvTx_T
充电枪锁位置状态及故障反馈

## Slide 20
模块概念
描述
上报S1/S2开关状态
综合判断S1和S2状态，发送电子锁整体的上锁和解锁的状态

## Slide 21
模块概念
描述
故障诊断
GAC ZCU 充电枪锁驱动控制
升级概念文档
—— 10.11——

## Slide 22
原始需求
充电枪锁状态驱动控制
充电枪锁驱动控制要求
1. ZCU根据CCU（VCU）指令，完成驱动输出，并上报实际驱动状态；驱动形式满足下面描述：
2. VCU判断各类场景无解闭锁需求时候，持续发送VCU_Elecunlockdrvreq =Hold; VCU判断需要请求电子锁解锁时候，发送VCU_Elecunlockdrvreq =unlock；VCU判断需要请求电子锁闭锁时候，发送VCU_Elecunlockdrvreq =lock；
3. A02/A19 车型VCU_ElecUnlockDrvReq信号部署在CCU_VCU_5（0x28D）；A09PHEV车型VCU_ElecUnlockDrvReq信号部署在CCU_VCU_9（0x204）；
4. VCU收到各类场景的解闭锁需求后，持续发出请求解闭锁信号，且需保证每次发出请求状信号前都至少要存在第一帧hold状态，直到收到ZCU上报电子锁成功完成解闭锁状态信号/超时信号/过温信号，然后持续发送Hold状态。若在解闭锁过程中，VCU收到和上一次相同方向的解闭锁动作需求，VCU需要进行仲裁，直到电子锁反馈解闭锁成功或超时后再进行新的请求响应。但这个过程中收到和上一次相反方向的解闭锁动作需求，VCU则直接响应，去请求ZCU动作。
5. 当ZCU连续收到VCU_Elecunlockdrvreq=lock或者unlock满足3帧（判断信号变化沿）后，开始进行解闭锁动作（之前经验建议：锁在执行一次动作，不管锁的开关反馈结果，可以都按锁输入的最长时间（500ms）执行一次，避免没成功完成锁上/解锁，实际以ZCU标定为准）。在解闭锁过程中，电子锁单次动作的时间，及H桥正负输出状态对应的解锁、闭锁含义，需要满足电子锁spec要求，防止电机堵转及反接。ZCU判断解闭锁意图执行是否正确执行，若电子锁状态未达到VCU发送的目标状态，需要将电子锁尝试反复控制（之前经验建议：单次执行解闭锁反转控制，中间停留时间暂定100ms，再重新进行解闭锁控制，直到达到目标状态，或解闭锁超时，或达到电子锁过热保护条件，实际以ZCU标定为准）。
6. ZCU不驱动电子锁时候，发送Elecunlockdrvst=hold；ZCU正在驱动电子锁解锁时候，发送Elecunlockdrvst=unlocking; ZCU正在驱动电子锁闭锁时候，发送Elecunlockdrvst=locking;
7. ZCU判断超时状态，暂定12s内无法到达需求解闭锁状态， ZCU持续发出Elecunlockprotectst=2 Over time；如果VCU在请求解闭锁14s后丢失此信号或者为收到此信号是超时状态，VCU也可判断为超时状态，这个状态下，VCU在仪表提醒做相关文字。超时后若有解闭锁的重新请求后，VCU可继续响应发出新请求。
8. ZCU如诊断出驱动口故障，则上报对应的故障，包含短地，短电源，开路等, 其中Elecunlockdrvst=3 Error，ElecunlockM1(+)diagnosisoupt和ElecunlockM2(-)diagnosisoupt上报对应故障。
9. ZCU丢失CCU通信或信号无效满足企标规定次数，在未执行动作时则按无请求处理，在动作执行时则继续完成此次动作及重复解闭锁策略。
10.备注：ZCU解闭锁动作切换时存在100ms停留状态.

## Slide 23
需求分解及架构设计
描述
%ChrgMngt_ComCnvRx
CCU控制信号接收处理
%ChrgPlgLock_VD
枪锁驱动及诊断
%ChrgMngt_ComCnvTx_T
锁状态及故障反馈
输入信号:
输出信号:

## Slide 24
架构文件输出
描述
Base
Update
%ChrgMngt_ComCnvRx
CCU控制信号接收处理
%ChrgPlgLock_VD
枪锁驱动及诊断
%ChrgMngt_ComCnvTx_T
锁状态及故障反馈

## Slide 25
详细设计
描述
Base
Update
%ChrgMngt_ComCnvRx
CCU控制信号接收处理
%ChrgPlgLock_VD
枪锁驱动及诊断
%ChrgMngt_ComCnvTx_T
锁状态及故障反馈

## Slide 26
模块概念
描述
整体设计
接收到解锁命令
接收枪锁位置反馈为断开
接收枪锁位置反馈为闭合
接收到闭锁命令
上电延时

## Slide 27
模块概念
描述
接收到闭锁命令
或接收到充电枪锁状态反馈为1时
当枪锁状态反馈为1时,发送闭锁状态反馈
枪锁状态反馈为0或闭锁超时进入故障状态

## Slide 28
模块概念
描述
接收到解锁命令
或接收到充电枪锁状态反馈为0时
接收到解锁命令并且持续时间大于设置最短时间
接收到枪锁位置状态反馈为0
接收到解锁命令
发送解锁状态反馈
接收枪锁位置状态反馈为1或其他超时故障等进入故障状态

## Slide 29
模块概念
描述
故障状态
故障类型判定

## Slide 30
模块概念
描述
故障诊断

## Slide 31
1
In Driving Technology in China
1
No.
In Driving
Technology in
China